#### Комплекс для перемещения целей

#### типа бегущий силуэт

#### Краткое техническое описание

1. Содержание

- Содержание

- Назначение.

- Состав изделия.

- Технические данные.

2.   Назначение.

Комплекс предназначен для перемещения мишени и создания сценариев приближенных к реальным условиям.

Сценарии могут быть четырех типов.

1.Выглядывание

2.Выбегание

3.Нападение

4.Бегущий силуэт

3. Состав комплекса.

  - каретка;

  - рельс

  - пульт управления;

  - Зарядное устройство;

  - Каретка

- Корпус  выполнен из нержавеющей стали толщиной 2мм.

- Привод движения.

- Привод поворота мишени.

- АКБ

- Блок управления.

- Модуль радиосвязи.

1.2. Рельс.

1)  Дюралюминиевый монорельс с метками дистанции.

2)  Опоры.

3)  Демпферы крайних положений.

1.3. Пульт управления.

- Корпус пульта.

- Четырех строчный ЖКИ индикатор.

- Плата контроллера

- Плата клавиатуры

- Модуль радиосвязи.

- АКБ

1.4. Блок зарядного устройства

1)  Корпус.

2)  Блок питания.

3)  Плата зарядного устройства.

4)  Сетевой шнур и кабель зарядного устройства.

4.   Технические данные.

Масса каретки:

~10 кг.

Масса пульта:

~0.5кг.

Рабочая  температура:

-15…+40 градусов.

Параметры напряжения для зарядки:

110-240 В.

Максимальная мощность, потребляемая зарядным устройством:

100Вт.

Максимальная длинна рельса:

Переносной вариант 3м.

Стационарный вариант 100м.

Питание каретки:

24 В. постоянного тока.

Максимальная скорость перемещения каретки:

1,5-2,0 м/сек.

Запас хода на одной зарядке за 10часов работы:

~1000м.

Угол поворота привода мишени:

+-90°.

Максимальный крутящий момент привода мишени:

2Нм.

Время поворота мишени:

0,4-0,5 сек.

Дальность устойчивой радиосвязи на открытой местности:

400-500метров.