#### Комплекс для перемещения целей

#### Краткое техническое описание

1. Содержание

- Содержание

- Назначение.

- Состав изделия.

- Габаритные размеры.

- Технические данные.

2.  Назначение.

Комплекс предназначен для доставки мишени на заданную дистанцию, а также разворотов мишени ребром и лицом по программе.

3. Состав комплекса.

  - Каретка

- Корпус - выполнен из нержавеющей стали толщиной 3мм и усилен лобовой броней.

- Несущая рама - выполнена из нержавеющей стали толщиной 4мм

- Привод движения.

- Привод поворота мишени.

- АКБ

- Блок управления.

- Модуль радиосвязи.

3.2. Блок пульта управления.

- Пульт.

- Модуль радиосвязи.

3.3. Блок зарядки

1)    БП пульта управления.

2)    Зарядка.

3)   Терминал.

4. Габаритные размеры

5. Технические данные.

Масса: ~20 кг.

Рабочая  температура:                                                                                                                  +5 - +40°C. При использовании свинцово-кислотных аккумуляторов.

0 - +40°C.  При использовании литий-ионных аккумуляторов.

Параметры подводимого напряжения:  110 - 220вольт.

Потребляемая мощность:  Во время зарядки каретки на терминале максимум 30 Вт, во время ожидания 10 Вт.

Максимальная длинна рельса:  200 м.

Питание каретки:  24 В. постоянного тока.

Скорость перемещения каретки:  2,5-3,0 м/сек.

Запас хода на одной зарядке за 10 часов работы: ~4000м.

Угол поворота привода мишени:  90°.

Максимальный крутящий момент привода мишени:  5 Нм.

Время поворота мишени:  0,4-0,6 сек.

- Чертеж установки меток расстояния.

7. Пример размещения комплекса в помещении.