ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА «ТРОСОВАЯ КАРЕТКА»

Устройство «Тросовая каретка» предназначено для перемещения картонной мишени на заданную дистанцию от стрелка. Дистанция задается с шагом в 1метр и в пределах от 1 до 10метров (возможны другие варианты дистанции). Типовой размер мишени - ширина 40см и высота 50см.

Перед началом работы с устройством нужно убедиться, что галетный переключатель на пульте управления находится в диапазоне выбора дистанции, а потом по светодиодному индикатору определить текущее состояние устройства.

Если светодиодный индикатор на пульте медленно мигает то устройство «Тросовая каретка» готов к работе и можно переходить к пункту 3.

Если индикатор мигает двойными вспышками, то устройство не готово к работе. Переходим к пункту 2.

Если индикатор мигает по другому, то возможно в процессе работы устройства возникла ошибка. Для определения типа ошибки смотрите пункт 4.

1. Пульт. Вид спереди

2. Подготовка устройства «Тросовая каретка» к работе.

Для работы устройству необходимо знать рабочую дистанцию. Для определения рабочей дистанции нажмите кнопку «Перемещение» перед этим убедившись, что галетный переключатель находится в диапазоне выбора дистанции.

Если каретка не находится в начале дистанции, то она на низкой скорости будет двигаться на начало дистанции, при этом индикатор на пульте будет гореть постоянно. Когда каретка переместится в начало дистанции, процесс подготовки закончится.

Если каретка изначально стоит в начале дистанции (ближе к приводу), то устройство будет готово к работе сразу после нажатия кнопки. После успешной подготовки светодиодный индикатор на пульте будет медленно мигать.

Если в процессе подготовки устройства к работе возникнет какая либо ошибка, каретка остановится, и процесс будет прерван. При этом с помощью светодиодного индикатора на панели пульта отобразится та или иная ошибка, которая привела к прерыванию процесса подготовки (смотреть пункт 4).

3. Рабочий режим устройства «Тросовая каретка».

Для перемещения каретки необходимо убедиться, что  каретка готова к работе и ошибки отсутствуют.

Для перемещения каретки на заданную дистанцию, необходимо сначала с помощью галетного переключателя задать расстояние от стрелкового рубежа, на которое переместиться каретка. Для непосредственного перемещения на заданную дистанцию нужно нажать кнопку «Перемещение».

При нажатии кнопки «Перемещение» возможны следующие действия:

- Если каретка стоит на какой либо дистанции и ей задано новое значение дистанции (с помощью переключателя дистанции), то каретка переместится на вновь заданную дистанцию.

- Если каретка стоит на заданной дистанции и новая дистанция не заданна, то при нажатии на кнопку «Перемещение» каретка переместится на начало дистанции (к стрелковому месту).

- Если во время движения каретки нажать кнопку «Перемещение» то каретка остановится. Если после остановки каретки повторно нажать на кнопку «Перемещение», каретка вернется на предыдущую дистанцию.

4. Индикация состояния и ошибок.

| № | Описание ошибки | Индикация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каретка не инициализирована | Двойное мигание |  |
| 2 | Каретка инициализирована и готова к работе | Медленное мигание |  |
| 3 | Каретка перемещается | Горит постоянно |  |
| 4 | Перегрузка привода по току | Быстрое мигание | Ошибка |
| 5 | Таймаут изменения данных с датчика дистанции | Одиночные вспышки | Ошибка |
| 6 | Таймаут движения на заданное положение | Тройные вспышки | Ошибка |
| 7 | Нет связи с кареткой | 4-е вспышки | Ошибка |
| 8 | Не допустимое состояние концевиков | 5-е вспышки | Ошибка |

Для сброса ошибки нужно зажать кнопку «Перемещение» более чем на 3сек.

Если галетный переключатель находится в зоне выбора дистанции (в рабочем режиме) но дистанция не была калибрована, то при нажатии на кнопку «Перемещение» светодиод будет быстро мигать.