#### Установка подъема мишени

#### Краткое техническое описание

1.  Содержание

- Содержание

- Назначение.

- Состав изделия.

- Технические данные.

2.  Назначение.

Установка предназначена для создания мишенной обстановки и проведения стрельб, из ручного огнестрельного оружия.

3.  Состав изделия.

  - корпус;

  - привод;

  - блок управления;

  - дополнительные внешние устройства;

  - Корпус.

- Корпус выполнен из нержавеющей стали толщиной 2мм, оборудован ручкой для переноса и тепловым экраном (опция) от прямого солнечного света.

- Внешние разъемы находятся в нише и защищены от механических воздействий и от прямого попадания атмосферных осадков.

1.2. Привод.

- Внешний приводной вал поворачивается кривошипом, соединённым с редуктором  электромотора.

- Схема управления электромотора с использованием микропроцессора имеет многоуровневую систему защиты от нештатных ситуаций.

1.3. Блок управления.

1)    Использование 32 битного микропроцессора дало возможность получить интеллектуальное устройство с возможностью быстрого наращивания возможностей.

2)   Передача команд к блоку управления производится через внешний разъем по шине CAN или по радиоканалу.

1.4.  Дополнительные внешние устройства.

1)   Датчик попадания.

2)   Лампа подсветки мишени.

3)   Лампа - ответный огонь.

4)   Аккумуляторный блок питания.

4.  Технические данные.

Масса:

16-22кг. Зависит от комплектации.

Рабочая  температура:

В стандартной комплектации -25…+40 градусов.

С встроенным внутренним подогревом - 40…+40 градусов.

С встроенным аккумулятором - 25…+40 градусов.

С внешним  аккумуляторным блоком +5…+40 градусов.

Параметры подводимого напряжения:

1) Вариант  220 В. +10% -15%  (стандартная комплектация)

2) Вариант  110 В. +10% -15%

3) Вариант   42 В. +10% -15%

4) Вариант   36 В. Внешний  аккумулятор

5) Вариант   18 В. Встроенный  аккумулятор

Потребляемая мощность:

Во время перемещения мишени не более 120 Вт.

Во время ожидания 5 Вт.

Питание двигателя:

12 или 24 В. постоянного тока.

Угол поворота выходного вала:

85° или 90°.

Максимальный крутящий момент вала:

80 или 50 Нм.

Время подъёма (поворота) мишени:

1,1-1,3 или 0,8-1сек.

Интенсивность использования:

40%

Рекомендуемая наработка:

Не более 200 циклов в сутки.