Зарядка аккумуляторная

- Технические характеристики.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Входное напряжение, постоянное* | 15-16В |
| Максимальный ток заряда | 1А |
| Защита от переполюсовки АКБ | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Диапазон рабочих температур | от - 20 до +50С˚ |
| Относительная влажность воздуха, не более | 90% |
| Габаритные размеры платы | 69х48х34мм |

*Зарядка рассчитана на питание от импульсного блока питания напряжением 15В

- Габариты и установочные размеры.

Габариты и установочные размеры приведены на рисунке 1.

Рис. 1

3. Типовая схема подключения.

Типовая схема подключения драйвера изображена на рисунке 2.

Рис. 2

- Описание работы.

Данное зарядное устройство (ЗУ) предназначено для зарядки наливных кислотно-свинцовых аккумуляторов, а так же кислотных аккумуляторов со связанным электролитом (гелиевых) с номинальным напряжением 12В. Процесс заряда проходит следующие стадии:

- Подготовительная. Производится тестирование аккумулятора. Если АКБ    полностью заряжен, то переходим к 4-й стадии, иначе переход ко 2-й стадии.

- Основной цикл. Во время основного заряда происходит ограничение максимального тока заряда и производится контроль напряжения на батарее. Как только напряжения на АКБ достигнет предустановленного порога, и ток снизится до заданного уровня, ЗУ переходит к 3-й стадии заряда

- Полная зарядка АКБ. Заряд производится фиксированным напряжением, ток заряда при этом постепенно уменьшается. Данная стадия длится 3 часа, после чего переходим к 4-й стадии.

- Режим сохранения. Данный режим предназначен для поддержания АКБ в заряженном состоянии длительное время.

В данном зарядном устройстве реализованы защита от превышения тока заряда,  защита от короткого замыкания выходных цепей, а также защита от переполюсовки подключаемого аккумулятора.

5. Индикация работы.

Индикация работы устройства происходит с помощью 2-х светодиодов.

Светодиод 1 индицирует только переполюсовку при подключении АКБ.

Режимы индикации светодиода 2 приводятся в таблице ниже:

Таблица 2.

| Режим | Индикация |
| --- | --- |
| Воздух (АКБ не подключен) | короткая вспышка (0,2 сек) |
| Переполюсовка Короткое замыкание Превышение по току или напряжению | мигает 3 раза в секунду |
| Неопределенное состояние Проверка заряжена ли батарея | 2 коротких вспышки |
| Основной цикл зарядки Полная зарядка 3 часа | мигает 1 раз в секунду |
| Режим сохранения | горит постоянно |