Генератор тактовых импульсов для шагового двигателя

1. Технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Входное напряжение питания, постоянное | 12 – 27В |
| Потребляемый ток | до 50мА |
| Диапазоны частот тактовых импульсов (количество импульсов в течении 1сек) | 1000 – 100000Гц 100 – 10000Гц 5000 – 100000Гц 500 – 10000Гц |
| Время нарастания и спада частоты импульсов (время разгона и торможения двигателя) | 0,1сек 0,2сек 0,5сек 1,0сек |
| Диапазон рабочих температур | от - 10 до +40С˚ |
| Относительная влажность воздуха, не более | 80% |
| Габаритные размеры платы | 76х48х36мм |

2. Габариты и установочные размеры.

3. Типовая схема подключения.

4. Описание

Данный генератор предназначен для тактирования драйверов шаговых двигателей. Драйвер позволяет задавать направление вращения двигателя, так же регулировать частоту тактирования (обороты двигателя) в пределах от 100Гц до 100кГц.  Так же в драйвере реализован плавный разгон и торможение. Драйвер может работать в одном из трех режимов работы. Так же есть режим генерации одиночных импульсов.

5. Режимы работы

В устройстве реализовано 3 различных режима работы:

5.1. Режим 1

В данном режиме управление драйвером выполняется следующим образом.

Переменным резистором задается нужная частота генерации. Кнопками S1 и S2 выбирается направление вращения двигателя. При одновременном нажатии двух кнопок генерация прекращается и светодиод быстро мигает. Если резистор выкручен в крайнее левое положения, то включается режим генерирования одиночных импульсов. В данном режиме нажатие на кнопку приводит к генерации одного импульса.

5.2. Режим 2

В данном режиме переменным резистором задается частота генерации. Кнопкой S1 выбирается направление вращения, а кнопка S2 выполняет функцию СТАРТ/СТОП.

5.3. Режим 3

В данном режиме управление направлением вращения и частотой генерации выполняется только с помощью переменно резистора. В центральном положении генератор выключен, отклонением движка резистора от центра за часовой или против часовой стрелки, задаем направления вращения и частоту генерации. Кнопки S1 и S2 выполняют роль концевых выключателей.

6. Настройка параметров драйвера.

Настройка параметров работы драйвера производится с помощью джамперов JP1, JP2 (перемычек) и DIP переключателя. Настройку нужно производить при выключенном генераторе. В режимах 1 и 2 кнопки S1 и S2 должны быть разомкнуты, а в режиме 3 резистор нужно установить в центральное положение. При этом светодиод должен медленно мигать.

Джамперами JP1, JP2 задается время разгона и торможения двигателя. Доступны 4 варианта времени разгона/торможения.

| JP1 | JP2 | Время |
| --- | --- | --- |
| Нет | Нет | 0,1сек |
| Есть | Нет | 0,2сек |
| Нет | Есть | 0,5сек |
| Есть | Есть | 1,0сек |

Дип переключателем 1 настраиваются следующие параметры:

1) Переключателями 1 и 2 задается режим работы генератора

| DIP1 | DIP2 | Режим |
| --- | --- | --- |
| OFF | OFF | Режим 1 |
| ON | OFF | Режим 2 |
| - | ON | Режим 3 |

2) Переключателями 3 и 4 задается диапазон генерированной частоты (тактовых импульсов)

| DIP3 | DIP4 | Диапазон частот |
| --- | --- | --- |
| OFF | OFF | 1000Гц - 100000Гц |
| ON | OFF | 100Гц - 10000Гц |
| OFF | ON | 5000Гц - 100000Гц |
| ON | ON | 500Гц - 10000Гц |

7. Индикация

Индикация выполняется с помощью светодиода. Если генерация выключена то светодиодный  индикатор медленно мигает, а если генерация включена, то индикатор постоянно горит. Если состояние кнопок не корректно, то быстро мигает.

| № | Описание | Индикация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тактирование выключено | Медленно мигает |
| 2 | Тактирование включено | Горит |
| 3 | Ошибка концевиков | Двойное мигание |
| 4 | Не корректноное состояние кнопок | Быстрое мигание |
| 5 | Не корректное состояние DIP переключателя | Одиночне вспышки |